DAP-1150_QIG

| English | Translation |
| --- | --- |
| Page1 |
| Quick Installation Guide | Руководство по быстрой установке |
| Wireless G Access Point | Беспроводная точка доступа 802.11G |
| Page2 |
| Package Contents | Комплект поставки |
| Open the DAP-1150 package and check to see if all of the following items are included inside: | Откройте упаковку DAP-1150 и проверьте комплект поставки, в него входит следующее: |
| • DAP-1150 Wireless G Access Point • Detachable antenna • Power adapter • Cat. 5 Ethernet cable • CD-ROM containing the User’s Manual and this Quick Installation Guide | • Беспроводная точка доступа 802.11G DAP-1150 • Съемная антенна • Адаптер питания • Кабель Ethernet 5 категории • Компакт-диск с руководством пользователя и руководством по быстрой установке |
| If any of the above item is missing or damaged, contact the reseller from whom you purchased this package immediately. | Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь, пожалуйста, к поставщику. |
| System Requirements | Системные требования |
| The DAP-1150 Wireless G Access Point is designed to work with computers equipped with Windows®, Macintosh®, or Linux-based operating systems. To configure this Wireless G Access Point, you need a computer with an Ethernet interface and an Internet browser such as Microsoft Internet Explorer 6.0 or above, Netscape Navigator 7.0 or above, or FireFox 1.5 or above. | Беспроводная точка доступа DAP-1150 работает с компьютерами под управлением ОС Windows®, Macintosh® или Linux. Для настройки беспроводной точки доступа необходим компьютер с интерфейсом Ethernet и Интернет-браузером, таким как Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше, Netscape Navigator 7.0 или выше, или Firefox 1.5 или выше. |
| Setting Up the DAP-1150 | Настройка DAP-1150 |
| Step 1: Connect the Power Adapter. Check the AC voltage of your AC power outlet against the AC power input of the power adapter. Connect the power adapter supplied with the DAP-1150 to the power socket on the back of this device first, then plug it to your AC power outlet. Check to see that the Power LED on the front panel of the DAP-1150 is turned ON. | Шаг 1: Подключение адаптера питания. Проверьте, что напряжение переменного тока электрической розетки соответствует входному напряжению переменного тока адаптера питания. Сначала подключите адаптер питания, входящий в комплект поставки DAP-1150, к разъему питания на задней панели устройства, затем подключите к сетевой розетке переменного тока. Индикатор Power на передней панели DAP-1150 должен гореть. |
| Page3 |
| WARNING! The DAP-1150’s power output is 5 volts DC, 1.2 Ampere. Use only the power adapter supplied with this DAP-1160 or one with the same power specifications. Using a power adapter with a different voltage or plugging your DAP-1160 to a wrong AC voltage outlet will damage this device and will void the warranty for this product. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выходная мощность DAP-1150 5 В постоянного тока, 1.2 А. Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки или адаптер с теми же самыми характеристиками. Использование источника питания с другим напряжением питания или подключение DAP-1150 к розетке переменного напряжения может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии. |
| Ethernet LAN Port Can be connected to Ethernet ports of computers, or to an Ethernet switch or LAN port of a router. | Порт Ethernet Для подключения к портам Ethernet компьютеров или к Ethernet-коммутатору или портам LAN маршрутизатора. |
| Power Socket Connect to a 5VDC 1.2A power adapter. | Разъем питания Для подключения адаптера питания 5 В постоянного тока 1.2A. |
| Step 2: Connect the Antenna and Ethernet Cable. Connect the antenna to the antenna connector on the back of the DAP-1150. Connect one end of the Ethernet cable to LAN port on the back panel of the DAP-1150, and the other end of this cable to your computer’s Ethernet port. If your computer is connected to an Ethernet network via an Ethernet switch, connect this end of the cable to the switch’s port. | Шаг 2: Подключение антенны и кабеля Ethernet. Подключите антенну к антенному разъему на задней панели DAP-1150. Подключите конец кабеля Ethernet к порту LAN на задней панели DAP-1150 и другой конец кабеля к порту Ethernet компьютера. Если компьютер подключен к сети Ethernet через Ethernet-коммутатор, то подключите конец кабеля к порту коммутатора. |
| Page 4 |
| Step 3: Begin Configuring your DAP-1150. This configuration step presumes that you will use the DAP-1150’s default factory setting of operation mode of AP (access point). This mode allows computers and devices equipped with 802.11g standard wireless LAN interfaces to communicate with other wireless computers and devices through the DAP-1150. In addition, the default factory setting provides no wireless security. To set the DAP-1150 to another operation mode and to set its wireless security, refer to its User’s Manual. | Шаг 3: Начальная настройка DAP-1150. Здесь предполагается, что для DAP-1150 будут использованы настройки по умолчанию - работа в режиме AP (точки доступа). Этот режим позволяет компьютерам и устройствам, оснащенными беспроводным интерфейсом стандарта 802.11g, взаимодействовать с другими беспроводными компьютерами и устройствами с помощью DAP-1150. К тому же, настройки по умолчанию не обеспечивают беспроводную безопасность. Для установки другого режима работы DAP-1150 и настройки беспроводной безопасности, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя. |
| Run a web browser on your computer. The following login screen will appear: | Загрузите web-браузер на компьютере. Появится окно входа в систему: |
| In the Address field, type in the friendly address http://dlinkap Type Return. | В адресной строке введите IP-адрес по умолчанию: http://dlinkap Нажмите Enter . Важно!!!! IP адрес сетевого адаптера,к которому будет подключено устройство,должен быть из диапазона 192.168.0.0/24 маска 255.255.255.0 |
| In the User Name field, type in the default name admin Leave the Password field blank. | В поле User Name (Имя пользователя) введите имя по умолчанию admin Поле Password (пароль) оставьте пустым. |
| Once you have logged in, the following Setup screen will appear: | После регистрации появится окно Setup: |
| Click Launch Wireless Setup Wizard | Нажмите Wireless Setup Wizard |
| Page 5 |
| Enter the device name of AP and click Next to continue. It is recommended to change the Device Name if there is more than one D-Link device within the sabnet. | Введите имя устройства точки доступа и нажмите Next для продолжения. Рекомендуется изменить имя устройства, если оно является одним из нескольких устройств D-Link в подсети. |
| Click Next | Нажмите Next |
| Customize your own password: | Настройка пароля: |
| Click Next | Нажмите Next |
| Select Auto as the configuration method only if your wireless device supports Wi-Fi Protected Setup. Skip to page 7 for Manual configuration. Click Next to continue. | Выберите Auto в качестве способа настройки только в том случае, если беспроводное устройство поддерживает безопасную настройку Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup). Перейдите на страницу 7 для настройки вручную (Manual). Нажмите Next для продолжения. |
| Page 6 |
| Click Save to save your network settings. | Нажмите Save для сохранения сетевых настроек. |
| Click Continue to finish the Setup Wizard. | Нажмите Continue для закрытия Setup Wizard (мастера установки). |
| Select Manual as the configuration method to setup your network manually. Click Next to continue. | Выберите Manual в качестве способа настройки для настройки сети вручную Нажмите Next для продолжения. |
| Page 7 |
| Enter a network name and choose the option to Automatically assign a network key. To Manually assign a network key, skip to page 9. Click Next to continue. | Введите имя сети и выберите опцию автоматического назначения сетевого ключа. Для назначения сетевого ключа вручную, перейдите на страницу 9. Нажмите Next для продолжения. |
| If you choose WPA-PSK encryption, the following screen will display the Network Key to be entered on your wireless clients. Click Save to finish the Setup Wizard. | Если выбрано шифрование по протоколу WPA-PSK, то следующий экран отобразит сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах. Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard). |
| If you choose WEP encryption, the following screen will show you your Network Key to enter on your wireless clients. Click Save to finish the Setup Wizard. | Если выбрано шифрование по протоколу WEP, то следующий экран отобразит сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах. Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard). |
| Page 8 |
| Choose Manually assign a network key to create your own key. Click Next to continue. | Выберите назначение сетевого ключа вручную для создания своего ключа. Нажмите Next для продолжения. |
| For WPA encryption, enter a Network Key between 8 and 63 characters long or enter exactly 64 characters using 0-9 and A-F. Click Next to continue. | Для WPA-шифрования введите сетевой ключ длиной от 8 до 63 символов или введите 64 символа, с помощью 0-9 и A-F. Нажмите Next для продолжения. |
| If you select WPA encryption, the following screen will display the network key to be entered on your wireless clients. Click Save to finish the Setup Wizard. | Если выбрано WPA-шифрование, то появится следующий экран, отображающий сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах. Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard). |
| Page 9 |
| For WEP encryption, enter a Network Key exactly 5 or 13 characters long or exactly 10 or 26 characters using 0-9 and A-F. Click Next to continue. | Для WEP-шифрования введите сетевой ключ длиной 5 или 13 символов, или 10 или 26 символов, с помощью 0-9 и A-F. Нажмите Next для продолжения. |
| If you select WEP encryption, the following screen will show you your network key to enter on your wireless clients. Click Save to finish the Setup Wizard. | Если выбрано WEP-шифрование, то следующий экран отобразит сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах. Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard). |